Лабораторна робота

Тема: Дослідження електромагніту.

Мета: Навчитися складати електромагніт, дослідити залежність дії електромагніту від сили струму, кількості витків та наявності залізного осердя.

Обладнання: Джерело струму, реостат, вимикач, амперметр, з’єднувальні провідники, розбірний електромагніт, магнітна стрілка на підставці, канцелярські скріпки.

Хід роботи

1. Складіть електричне коло за схемою. Використайте одну котушку від електромагніту

2. Користуючись правилом правої руки визначте магнітні полюси котушки.

Розташуйте поблизу котушки магнітну стрілку на підставці, перевірте за її допомогою, чи правильно ви визначили полюси електромагніту магніту.

3. Змініть силу струму у колі за допомогою реостата. Спостерігайте за поведінкою стрілки. Зробіть висновок про залежність дії на магнітну стрілку від сили стуму.

4. Приєднайте послідовно до першої котушки другу, зверніть увагу на напрямок намотки дроту. Встановіть силу струму таку саму, як і в попередньому досліді. Зробіть висновок про вплив кількості витків на інтенсивність магнітного поля.

5. Залиште у колі одну котушку, введіть усередину котушки залізне осердя. Спостерігайте взаємодію з магнітною стрілкою. Зробіть висновок про роль осердя у електромагніті. Порівняйте кількість канцелярських скріпок, які може підняти електромагніт з осердям та без нього. Зробіть висновки.

6. Складіть електромагніт з двома котушками та осердям максимально можливої сили. Самостійно придумайте та поясніть, як саме потрібно з’єднати котушки. За необхідності накресліть схему.