___.___.___							___________________________________

дата									Прізвище, ім’я

Лабораторна робота

Тема: Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника і площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника.

Мета: Дослідити залежність електричного опору провідника від його розмірів.

Обладнання: Джерело струму, реостат, вимикач, амперметр, вольтметр, з’єднувальні провідники, мідна дротина, дротина з невідомого матеріалу, лінійка.

Хід роботи

1. Складіть електричне коло для вимірювання опору за допомогою амперметра і вольтметра.

2. Підготуйте у зошиті таблицю для запису результатів обчислень і вимірювань.

| № досліду | Характеристики мідного провідника | U, В | I, А | R, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Довжина | Площа перерізу |  |  |  |
| 1 | ℓ | S |  |  |  |
| 2 | ℓ/2 | S |  |  |  |
| 3 | ℓ/2 | 2S |  |  |  |
| 4 | Характеристики провідника з невідомого матеріалу |  |  |  |
|  | ℓ= м | S = мм2 |  |  |  |

3. До клем вольтметра приєднайте мідну дротину та визначте її опір (див. попередню лабораторну роботу). Результати вимірювань занесіть до таблиці.

Проводжу обчислення _____________________________________________________________

4. Укоротіть дротину удвічі, повторіть вимірювання опору.

Проводжу обчислення _____________________________________________________________

5. Складіть половини дротини разом, збільшивши таким чином площу перерізу удвічі, визначте опір.

Проводжу обчислення _____________________________________________________________

6. Визначте опір дротини з невідомого матеріалу. Виміряйте довжину дротини та обчисліть площу її поперечного перерізу. Знайдіть питомий опір матеріалу дротини, визначте що це за матеріал.

Проводжу обчислення _____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

7. Зробіть висновок про залежність опору провідника від його параметрів.

Висновок: ________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________